B3FG24K1 - 206

AUSBAU - EINBAU BREMSKLÖTZE HINTEN BOSCH

1 - EMPFOHLENES WERKZEUG

[1] Zange Typ FACOM D60A .

2 - AUSBAU

Filter des Bremsflüssigkeitsbehälters entfernen .

Bremsflüssigkeitsbehälter mit einer sauberen Spritze teilweise entleeren .

Einbauen : Filter .

Sicherungsklammer (1) und Keil (2) ausbauen .

Bremsklötze ausbauen .

Sichtprüfen :

- Dichtheit rund um den Kolben (3)

- Zustand und Sitz der Kappe (4) und der Schutzmanschetten (5)

Kontrollieren : VERSCHLEIß DER BREMSSCHEIBE .

Fehlerhafte Teile ersetzen .

HINWEIS : Wenn die Nut (A) verschwindet, müssen die Bremsklötze unbedingt ausgetauscht werden .

Reinigen :

- Bremssattel (6)

- Bremsscheibe hierzu geeignetes Lösungsmittel verwenden (Typ HENKEL)