Kolben drehen und in seiner Aufnahme ganz zurücksetzen (Mit Hilfe des Werkzeugs [1]) .

3 - EINBAU

WICHTIG : Kolben (3) so ausrichten, daß die Markierungsnase (B) waagrecht über oder unter der Nut (C) des Kolbens liegt .

Inneren Bremsklotz einbauen (Mit seiner Feder) .

HINWEIS : Der innere Bremsklotz besitzt eine Nase .

Äußeren Bremsklotz einbauen (Mit seiner Feder) .

Die beiden Bremsklötze an der oberen Kante (7) des Bremssattels zur Auflage bringen .

Mit dem Keil (2) verriegeln .

Eine neue Sicherungsklammer (1) einsetzen .

Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, wenn nötig nachfüllen .

Vor dem Anfahren bei laufendem Motor das Bremspedal mehrmals betätigen .

Den Handbremshebel etwa zehn mal normal ziehen .

Radschrauben mit 8.5 daNm anziehen .